РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### РЕШЕНИЕ

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2018-2020 годы и перспективное развитие до 2030 года» |  |
| --- | --- |

Принято

собранием депутатов                                                          25 октября 2017 г.

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Лакедемоновского сельского поселения» Неклиновского района на  20012-2030 годы, утвержденного решением Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения от 13.12.2011 г. № 137, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение», Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2018-2020 годы и перспективное развитие до 2030 года» согласно приложению.

- Признать утратившей силу «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2013-2015 годы и перспективное развитие до 2030 года»

- Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Председатель Собрания депутатов -Глава Лакедемоновского сельского поселения | Н.Д. Еремин |
| --- | --- |

с. Лакедемоновка

25 октября 2017 г.

№ 49

Приложение 1 к решению

Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения

от 25 октября 2017 года № 49

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛАКЕДЕМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 - 2020 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2030 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновского сельского поселения» Неклиновского района на 2018-2020 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на период с 20012 по 2029 г.г., Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Комплексное развитие территории Лакедемоновского сельского поселения на 2010-2013 утверждённая постановлением администрации Лакедемоновского сельского поселения, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2013-2015 годы и перспективное развитие до 2030 года |
| Заказчик Программы | Администрация Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Лакедемоновское сельское поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2018-2020г. и план до 2030 г. |
| Основные направления Программы | -развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие социальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 95 480.0 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год.- 400.0 тыс. руб. из них: - местный бюджет - 400.0 тыс. руб.; 2019 год.- 400.0 тыс. руб. из них: - местный бюджет - 400.0 тыс. руб.; 2020 год – 400.0 тыс. руб. из них: - местный бюджет - 400.0 тыс. руб.; План до 2030 года – 95 480.0 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Лакедемоновского сельского поселения.

Раздел 2. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 4.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселения на период с 2018 до 2020гг. составляет  1 200 000 руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Лакедемоновского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселения до 2030г.- 95 480 000 руб.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района.

на период с 2018 до 2020 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» на 2018 - 2020 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района разработанным на период с 2007- 20029 г.г., Паспортом муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского муниципального района от 01.01.2011 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территории Лакедемоновского сельского поселения на 2010-2013 годы» утверждённой постановлением Администрации Лакедемоновского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, создание жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Лакедемоновского сельского поселения» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Лакедемоновское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Лакедемоновка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Муниципальное образование «Лакедемоновское сельское поселение» расположено в юго-западной части Неклиновского района, входит в состав Неклиновского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» входит шесть населенных пункта:

- село Лакедемоновка;

- село Беглица;

- село Гаевка;

- село Малофёдоровка,

- хутор Красный Пахарь,

- хутор Чапаева.

26 ноября 2004 года муниципальное образование Неклиновский район наделено статусом Муниципальный район с административным центром в селе Покровское.

Село Лакедемоновка – административный центр Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района.

Село Лакедемоновка основано Д.А. Алфераки в 1789 году. До 1920 г. оно считалось местечком. В конце первого десятилетия прошлого века в Таганрог  из Астрахани приехал И.А. Варваци, наживший на рыбных промыслах огромное состояние. Д.А. Алфераки продал Варваци свою землю. Варваци был родом из Пелепонеса ( Греция). В юго-восточной части которого расположена провинция Лакедемак. Это название он перенес  на населенный пункт. По сведением 1895г. Лакедемоновка ( Варвацина) была в 125 дворов с населением 1023 человека.

Но по другим источникам история села началась задолго до официальной даты.

Географически расположенное село на полуострове, омываемом  водами

причудливым руслом р. Миус и Таганрогским заливом по всей вероятности было

местом дислокации казаков, периодически атаковавших турецкие войска близ г.

Азова. Раскопки подтверждают, что есть более античное заселение этой земли.

Манифестом императрицы Екатерины -2 от 27.04.1780г. Была открыта дорога

всем для поселения в степях Приазовья. Так в 1789 г. греческий торговец

Дмитрий Алфераки и приобрел участок земли, основал в честь своей провинции

на территории Греции село Лакедемоновка. Так официально на географической

карте в 1789году появилось село Лакедемоновка.

Федеральная автомобильная дорога М 23 «Ростов-Мариуполь», проходящая в 3 км южнее села связывает Лакедемоновское сельское поселение с областным и районным центрами, с другими поселениями до границы с Украиной.

От федеральной автомагистрали к селу Лакедемоновка, по юго-восточной окраине села, к селам и по селам Малофёдоровка и Гаевка вдоль побережья Миусского Лимана проходит районная автомобильная дорога «Лакедемоновка-Дарагановка», связывающая сёла поселения с районным центром и Бесергениевским сельским поселением.

Другая автомобильная областная дорога «Таганрог -Беглица» протянулась вдоль побережья Таганрогского залива и проходит через сёло Беглица, хутор Чапаева, хутор Красный Пахарь и связывает Лакедемоновское сельское поселение с Краснодесантским сельским поселение и городом Таганрогом. Расстояние до города Таганрога составляет 30 км.

Преимуществом экономико-географического положения Лакедемоновского сельского поселения является то, что оно с двух сторон оружено водой — с севера Миусским Лиманом, с юга - Таганрогским заливом Азовского моря. Поэтому есть в поселении рыболовецкое хозяйство - ООО «Гидронаука» и гаевская бригада рыбоводческого хозяйства ЗАО «Миусский Лиман», так же работает Миусская оросительная система на полях СПК-колхоза «Лиманный» и СПК-колхоза «Прогресс». Водный транспорт пока не развивается, хотя есть проект строительства в устье Миусского Лимана грузового морского порта.

Село Лакедемоновка – административный центр Лакедемоновского сельского поселения, расположено в юго-западной части Ростовской области в 98 км от областного центра г. Ростов-на-Дону, на левом берегу Миусского Лимана. Протяжённость по побережью составляет около 3-х километров.

Согласно утверждённого генерального плана площадь территории населённого пункта меняется и составит 262,8 га (сейчас 223,2 га), рост населения составит — до 3010 чел. (ныне — 1558).

Схемой генерального плана Лакедемоновского сельского поселения предусмотрено территориальное расширение его селитебной, производственной и реакриационной зон. Село структурно будет увязано с развиваемой реакриационной зоной вдоль Миусского лимана.

Наличие плодородных земель обеспечивает успешное развитие сельского хозяйства в Лакедемоновском сельском поселении.

Богатая история, великолепная природа, возможности для охоты и рыболовства делают поселение привлекательным для туристов.

Село Беглица

Расположено село Беглица южнее административного центра поселения — села Лакедемоновка, на берегу Таганрогского залива Азовского моря, на расстоянии 8 км.

Согласно генерального плана в связи с удачным географическим положением ( близкой расположенностью к автомобильным дорогам и освоением береговой полосы Миусского лимана и Таганрогского залива) предусматривается значительное развитие территории села. Развитие населнного пункта определено в северном направлении. Прибрежная территория предложена для развития рекреационной зоны. В юго-западной части с. Беглица находятся объект культурного наследия регионального значения «Земляная крепость: валы, ров» и памятник природы регионального значения «Беглицкая коса».

На въезде в населённый пункт с северной стороны по автодороге межмуниципального значения (Р 61-221) формируется дополнительный общественный центр, где планируется разместить объекты коммунально-бытового назначения — рыночный комплекс, пожарное депо.

Село Малофёдоровка

Расположено село Малофёдоровка восточнее села Лакедемоновка на расстоянии 2 км на левом берегу Миусского Лимана.

На расчётный срок предполагается увеличение существующих границ территории с. Малофёдоровка, составляющей 89,6 га до 170.8 га и увеличение существующих границ территории с. Малофёдоровка, составляющей 89.6 га до 170,8 га и увеличение роста населения до 460 человек (ныне 356).

Генеральным планом определяется расширение территории села в восточном и южном направлении. Для развития жилой застройки предусматривается территория в восточной части села за балкой. Существующая западная промышленная зона полностью войдёт в черту села и дополнится новыми площадками с предполагаемым освоением на расчётный срок реализации. Прибрежная территория предполагается под развитие реакреационной зоны. Вдоль автомобильной дороги местного значения, соединяющей с. Малофёдоровка и с. Гаевка, расположена коммунально-складская зона с объектами придорожного сервиса.

На перспективу определяются участки для размещения объектов культурно-бытового обслуживания. Так же намечено озеленение территории с организацией спортивной зоны, зон отдыха с детскими площадками, площадками отдыха.

Село Гаевка

Расположено Село Гаевка в 5 км южнее с. Лакедемоновка, на левом берегу Миусского Лимана и наиболее насыщено территориями реакреационного назначения, на базе которых проектом предусмотрено дальнейшее освоение пустующих участков под размещение домов отдыха, пансионатов и т. д..

На расчётный срок предполагается увеличение существующих границ территории с. Гаевка, составляющей 184,4 га до 248,3 га и увеличение роста населения до 460 чел. (ныне 356 чел.).

Генеральным планом предусматривается расширение границы села в западном и южном направлениях.

Хутор Чапаева

Расположен хутор Чапаева юго-восточнее села Лакедемоновка на берегу Таганрогского залива Азовского моря, на расстоянии 14 км. Развитие села предусмотрено на базе существующей застройки.

На расчётный срок генеральным планом предусматривается увеличение территории х. Чапаева до 46,4 га, население составит 130 человек.

Хутор Красный Пахарь

Расположен хутор Красный Пахарь юго -восточнее села Лакедемоновка на берегу Таганрогского залива Азовского моря, на расстоянии 15 км. Развитие населённого пункта предусмотрено на базе существующей застройки с включением в проектируемую черту кварталов в северной части жилых образований, объединённых общей улицей.

На расчётный срок генеральным планом предусмотрено увеличение территории х. Красный Пахарь до 56,7 га и население составит 160 человек.

В северной части х. Красный Пахарь формируется дополнительный общественный центр и площадки малого предпринимательства.

Лакедемоновское сельское поселение как самостоятельное муниципальное образование существует с 1 января 2006 года.

Лакедемоновское сельское поселение расположено в юго-западной части Неклиновского района Ростовской области. Площадь территории поселения составляет 11150 га. Численность населения составляет 4156 человек.

Климат Неклиновского района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,7°С, абсолютный минимум достигает - 30°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 178 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,5-0,8 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +23,7°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в ноябре — 51 мм осадков, минимальное в июне — 15 мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

Аппарат Администрации Лакедемоновского сельского поселения состоит из  структурных подразделений:

- финансово-экономический сектор в составе начальника, главного

бухгалтера и экономиста;

- специалист коммунального хозяйства;

- специалист земельных и имущественных отношений;

- специалист нормативных документов и нотариальных действий;

- инспектор военно-учётного стола;

- инспектор по молодёжной политике

1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Лакедемоновское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012 года составила 4156 человек.

По данным Паспорта муниципального образования Лакедемоновское сельское поселение в муниципальном образовании в 2011 году наблюдается превышение над численностью пенсионеров – 33%  работающего населения – 38%.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 10-19%.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет - 6% в среднем по поселению.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (50,7% от общей численности населения) над числом мужчин (49,3% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (33% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (6%) и учащихся (15%) - население сельского поселения относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице 1.1.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Лакедемоновское сельское поселение по возрастным группам на 01.01.2012 г.

Таблица 1.1.1.

|  | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Лакедемоновка | с. Беглица | с. Малофёдоровка | с. Гаевка | х. Чапаева | х. Красный Пахарь |  |
|  | Численность населения(чел), т.ч.: | 1553 | 1673 | 353 | 354 | 100 | 123 | 4156 |
|  | работающих | 595 | 688 | 64 | 104 | 46 | 100 | 1597 |
|  | пенсионеров | 419 | 742 | 19 | 91 | 14 | 85 | 1370 |
|  | учащихся | 278 | 234 | 15 | 60 | 11 | 52 | 650 |
|  | дошкольного возраста | 88 | 102 | 18 | 18 | 5 | 6 | 237 |
|  | женщин | 782 | 830 | 90 | 185 | 72 | 159 | 2108 |
|  | мужчин | 787 | 831 | 52 | 178 | 33 | 179 | 2048 |

Большая часть трудоспособного населения поселения (73,0%) составляют работники промышленных предприятий г. Таганрога, 19,0% занято в сельском хозяйстве, 2% - работники торговли и общественного питания. В сфере строительства занято 4% экономически активного населения, в остальных сферах - 2%.

Прогноз численности населения Лакедемоновского сельского поселения

Таблица 1.1.2.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 149 | 253 | -104 | 4305 |
| 2015-2029 | 2210 | 2599 | -389 | 6400 |

Базовый прогноз численности населения Лакедемоновского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» муниципального образования «Неклиновский район. Численность населения Лакедемоновского сельского поселения была определена на уровне 4156 человек в 2011 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Лакедемоновского сельского поселения на расчетный срок принята 6400 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Лакедемоновского сельского поселения приведено в таблице 1.1.3

Таблица 1.1.3

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Лакедемоновка | 1553 | 1610 | 3010 |
| Село Беглица | 1673 | 1735 | 2180 |
| Село Малофёдоровка | 353 | 365 | 460 |
| Село Гаевка | 354 | 365 | 460 |
| Хутор Чапаева | 100 | 103 | 130 |
| Хутор Красный Пахарь | 123 | 127 | 160 |
| Всего по поселению | 4156 | 4305 | 6400 |

1.2. Динамика социально-экономических показателей Лакедемоновского сельского поселения до 2015 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является сельскохозяйственное производство и малые сферы экономики.

Структура экономики Лакедемоновского сельского поселения выглядит следующим образом:

 промышленность – нет;

 сельское хозяйство – 96,8%;

 строительство – нет;

 жилищно-коммунальное хозяйство – нет;

 торговля и общественное питание – 2%;

 на остальные отрасли приходится 1,2%.

Сельскохозяйственными предприятиями сельского поселения выращивается сельскохозяйственные культуры: зерновые, зернобобовые, овощные, выращиваются свиньи, овцы и КРС. Основным предприятием Лакедемоновского сельского поселения является СПК-колхоз «Лиманный».

В таблице 1.2.1. приводится перечень промышленных предприятий муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение»

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Адрес | Кол-во работающих | Экономи-ческое состояние (стабильное удовлетво-рительное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Важной особенностью экономического развития Лакедемоновского сельского поселения является приоритет сельского хозяйства ввиду наличия плодородных земель.

В поселении действует 3 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

В таблице 1.2.2. приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение».

Таблица 1.2.2. Перечень сельскохозяйственных организаций

| № п/п | Наименование организации | Площадь с/х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Пчёлка » | 51,3 | растениеводство |
| 2 | ИП Щербаков | 17,2 | растениеводство |
| 3 | ИП Смирнов | 27 | растениеводство |

Аграрный сектор Лакедемоновского сельского поселения имеет возможность использовать 8707 га пашни. Выращиваются подсолнечник, зерновые, зернобобовые, бахчевые культуры и овощи. Развивается садоводство, виноградарство. В отрасли животноводства ведущую роль занимает свиноводство.

Характеристики аграрной деятельности и распределение показателей по населенным пунктам согласно данных Паспорта муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» на 01.01.2012 года приводятся в таблице 1.2.3.

Планировочная структура с. Лакедемоновка имеет линейную структуру, вытянутую вдоль реки Миусский Лиман, где улицы протянулись вдоль побережья.  Так же и в остальных сёлах поселения улицы протянулись вдоль побережья Миусского Лимана и Таганрогского залива Азовского моря.

Территории населённых пунктов не полностью застроены, но участки распределены. При этом большая часть индивидуальной застройки одноэтажная.  По проекту землепользования и застройки имеются земельные участки введенные из земель сельхозназначения в земли населённых пунктов для далнейшего развития поселения на ближайщие 25 лет с размещением на данных земельных участках школ, торговых сетей, детских садов

Рис. 1.2.1. Схема Лакедемоновского сельского поселения.

1.3. Жилой фонд и развитие жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и других функциональных  зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности поселения.

Существующий жилой фонд Лакедемоновского сельского поселения составляет 81800.0 кв.м общей площади квартир.

Средняя жилищная обеспеченность по Лакедемоновскому сельскому поселению на 01.01.2012г составляет  19,5 м2 на человека.

На расчетный период до 2030г. жилищная обеспеченность принимается в размере 27м2/чел.

Развитие жилищного строительства предусматривается и в сложившихся кварталах – за счет упорядочения территории, а так же реконструкции. Новые территории предлагаются в большинстве своем к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройкой одновременно будет осуществляться строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школ, торговых комплексов и т.п..

Всего в Лакедемоновском сельском поселении предусмотрено увеличение жилищного фонда на расчетный период до 172800.0 кв.м общей площади квартир.

Первоочередными мероприятиями намечено:

а). в сфере жилищного строительства намечено возведение комплексов жилой малоэтажной застройки в сёлах Лакедемоновка, Гаевка, Малофёдоровка, Беглица. Строительство будет вестись, в т.ч., комплексно, с одновременным развитием социальной, культурно-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры.

б) в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры в с.Беглица – реконструкция дома культуры, Лакедемоновской врачебной амбулатории, детского сада. В с. Гаевка – возведение объектов социальной инфраструктуры с комплексом благоустройства в рекреационной зоне.

в) в сфере мероприятий по улучшению состояния окружающей среды в Лакедемоновском сельском поселении – расчистка акватории Таганрогского залива на всем его протяжении по территории поселения, русла Миусского Лимана с реконструкцией гидротехнического сооружения-плотины. Укрепление береговой линии в акватории таганрогского залива.

г) в сфере промышленного строительства и транспорта – реконструкция автодороги федерального значения М-23 «г.Ростов-на-Дону - г.Таганрог» (до границы с Украиной) с доведением ее параметров до категории 1Б и реконструкция подъезда от нее в сёла Лакедемоновка, Беглица, Гаевка, Малофёдоровка.

д). В сфере развития инженерной инфраструктуры:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территории Лакедемоновского сельского поселения  и развитие водопроводной сети по территориям населенных пунктов;

- комплексное развитие инженерной инфраструктуры для кварталов малоэтажной жилой застройки в новых жилых районах населенных пунктов в с.Лакедемоновка, Гаевка, Малофёдоровка, Беглица;

Село Лакедемоновка

Схемой генерального плана предусмотрено территориальное расширение его селитебной, производственной и реакреационной зон. Площадь территории  населённого пункта меняется и составит 262,8 га (сейчас 223,2 га), рост населения составит -до 3010 чел. Село структурно будет увязано с развиваемой реакреационной зоной вдоль Миусского Лимана. Для развития селитебных территорий генеральным планом предусмотрено южное направление в продолжение существующей структуры застройки.

Существующее северо-восточнее сельхозпредприятие полностью войдёт в черту села. Расположенное в юго-западной части села прудовое хозяйство предполагается к реконструкции.

Село Малофёдоровка

Генеральным планом определяется расширение территории села в восточном и южном направлении составляющей 89,6 га до 170,8 га и увеличение роста населения до 460 чел. (ныне 356 чел.). Для развития жилой застройки предусматривается территория в восточной части села за балкой. Существующая  западная промышленная зона полностью войдёт в черту села и дополнится новыми площадками с предполагаемым освоением на расчётный срок реализации.

Село Гаевка

На расчётный срок предполагается увеличение существующих границ территории составляющей 184,4 га до 248,3 га и увеличение роста населения до 460человек. Проектом предусматривается расширение границы села в западном и южном направлениях. В северной части села вдоль берега Миусского лимана предполагается разместить реакреационную зону. Вдоль автодороги местного значения соединяющей с. Гаевка и с. Малофёдоровка запроектирована коммунально-складская зона.

Село Беглица

На расчётный срок предполагается увеличение существующих границ территории с. Беглица, составляющей 363,9 га до 520,4 га и увеличение роста населения до 2180 человек. Проектом предусматривается развитие населённого пункта в северном направлении. Прибрежная территория предложена для развития реакреационной зоны. В населённом пункте не предусматриваются новые производственные территории, реконструируются существующие сельхозпредприятия. На въезде в населённый пункт с северной стороны по автодороге межмуниципального значения (Р 61-221) формируется дополнительный общественный центр, где планируется разместить объекты коммунально-бытового назначения — рыночный комплекс, пожарное депо.

Хутор Чапаева, хутор Красный Пахарь

Развитие этих населённых пунктов предусмотрено на базе существующей застройки с включением в проектируемую черту кварталов в северной части жилых образований, объединённых улицей. На расчётный срок предусматривается увеличение территории х. Чапаева до 46,4 га, х. Красный Пахарь  - 56,7 га. В северной части х. Красный Пахарь формируется дополнительный общественный центр и площадки малого предпринимательства.

1.4. Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения не достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты и производственную зону.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Лакедемоновского сельского поселения, являеются водопроводы в сёлах: Лакедемоновка, Беглица, Малофёдоровка, Гаевка, а так же колодцы и скважины жителей и сельского поселения. Общая протяженность сетей 40,5 км.

Износ оборудования, в среднем, составляет 90%. Качество воды — удовлетворительное, но вода техническая.

Наиболее перспективным предоставляется прокладка нового водовода от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону — г. Таганрог» с ответвлениями к головным очистным сооружениям и с разводкой на водохозяйственные сооружения других населённых пунктов Лакедемоновского сельского поселения.

Фактическое водопотребление составляет 120 л\сут. на 1 человека.

Централизованной канализацией с биологической очисткой стоков сёла сельского поселения не обеспечины.  Вся застройка канализуется в выгребные ямы. Система водоотведения ливневых стоков отсутствует.

Электроснабжение потребителей Лакедемоновского сельского поселения осуществляется от сетей МРСК «Юга».

Электроснабжение потребителей поселения производится от электроподстанции ПС 35\10 кВ «Лакедемоновская», расположенная в западной части территории с. Лакедемоновка и Гаевская ПС 35/10 кВ — в восточной части с. Гаевка.  От этих ПС через воздушные ЛЭП 10кВ запитываются  понижающие электоподстанции (коммутационно - трансформаторные) 10\0.4 кВ по всем сёлам поселения, от которых электроснабжение по  воздушным ЛЭП 0.4 кВ подается к потребителям.

Теплоснабжение потребителей Лакедемоновского сельского поселения децентрализованное. На территории Лакедемоновской СОШ и военного городка ВЧ 40456 имеются локальные котельные на газовом топливе. Населенные пункты поселения  газифицированы на 98,5% и потребители имеют индивидуальные котлы на газовом топливе (в основном) и на электричестве (не более 1%).

Газоснабжение поселения осуществляется от газопровода высокого давления (диам.-800мм) ОАО «Монтрансгаз» направлением «г.Таганрог — до границы с Украиной» через ГРС, от которой газопроводами среднего давления запитаны газораспределительные пункты (ГРП). Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРС и существующих сетей низкого давления.

На территории поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

-телефонная фиксированная (стационарная) связь;

-сотовая подвижная связь;

-почтовая связь.

В поселении имеются узел связи ОАО «ЮТК», а так же башни связи МТС.

Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 95%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 4 оператора. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет так же число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Раздел 2. Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется от АГРС «Ломакино» на отводе от магистрального газопровода «Таганрог — граница с Украиной», расположенной за Миусским лиманом  в районе плотины села Лакедемоновка.

Все населенные пункты Лакедемоновского сельского поселения газифици-рованы.

Осуществление дополнительной газификации (увеличение мощностей и улучшения газоснабжения) реализуется в соответствии с корректирующими или вновь разработанными проектными документами, согласованные с администрацией Лакедемоновского сельского поселения.

Годовое потребление газа по состоянию на 01.01.2012 г. составило 7,2 млн. куб.м\год.

Проектные решения

Генпланом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Лакедемоновского сельского поселения с ее реконструкцией и дальнейшим развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного вдоль автомобильной дороги федерального значения М-23 «г.Ростов-на-Дону – г. Таганрог – граница с Украиной», далее , через газораспределительную станцию , газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень - от газопроводов среднего давления, подводим к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давления будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий.

Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

| №пп | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 1 периода | Расчетный срок 2 периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. с. Лакедемоновка |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м \час | 640 | 1198 |
|  | 2. с. Беглица |  |  |  |
| 1.2 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м\час | 690 | 867 |
| 3. с. Малофёдоровка |
| 1.3 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м\час | 145 | 183 |
|  | 4. с. Гаевка |  |  |  |
| 1.4 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м\час | 145 | 183 |
| 5. х. Чапаева |
| 1.5 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м\час | 41 | 52 |
|  | х. Красный Пахарь |  |  |  |
| 1.6 | Потребление газа на производственные нужды | куб.м\час | 50 | 64 |
| 2. | ВСЕГО: | куб.м\час | 1711 | 2547 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок 1 периода составит 7,4 млн.куб.м\год, на расчётный срок 2 периода составит 11 млн.куб.м/год.

Газоснабжение с. Лакедемоновка

Степень газификации села – 98,5%.

Проектные предложения:

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие  сети газопроводов высокого и  среднего давления.

Теплоснабжение зданий общественного назначения в проектируемых кварталах предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Село Беглица

Существующее положение:

Степень газификации поселка – 99%.

Проектные предложения:

В поселке планируется увеличение численности населения. Источником газоснабжения является газопровод-отвод от АГРС «Ломакино».

Теплоснабжение проектируемой жилой застройки будет обеспечено за счет установки индивидуальных АОГВ, топливом которых является газ.

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Село Малофёдоровка

Существующее положение:

Степень газификации населенного пункта – 98,5%.

Проектные решения

Теплоснабжение существующей и проектируемой жилой застройки будет обеспечено за счет установки индивидуальных АОГВ и существующей котельной, топливом которых является газ.

При реконструкции или вновь построенных водоочистных сооружений локальная блочно-модульная котельная будет использовать в качестве топлива - газ.

Отдельные сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Село Гаевка

Существующее положение:

Степень газификации населенного пункта – 98,5%.

Проектные решения

Теплоснабжение существующей и проектируемой жилой застройки будет обеспечено за счет установки индивидуальных АОГВ и существующей котель-ной, топливом которых является газ.

При реконструкции или вновь построенных водоочистных сооружений локальная блочно-модульная котельная будет использовать в качестве топлива — газ.

Хутора Чапаева и Красный Пахарь

Существующее положение:

Степень газификации населенного пункта – 99%.

Проектные решения

Теплоснабжение существующей и проектируемой жилой застройки будет обеспечено за счет установки индивидуальных АОГВ, топливом которых является газ.

При реконструкции или вновь построенных водоочистных сооружений локальная блочно-модульная котельная будет использовать в качестве топлива - газ.

Отдельные сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспече-ния надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Раздел 3. Комплексное развитие системы электроснабжения и связи.

Электроснабжение потребителей Лакедемоновского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей бывшего ОАО РАОЭС.

Основными источниками электроснабжения Лакедемоновского сельского поселения являются электроподстанции - «Лакедемоновская» 35/10 кВ, расположенная в западной части с. Лакедемоновка и «Гаевская» 35/10 кВ — в восточной части с. Гаевка от которых запитываются подстанции 10\0.4 кВ на территории населенных пунктов Лакедемоновского сельского поселения - с.Лакедемоновка, с.Беглица, с. Малофёдоровка, с. Гаевка, х. Чапаева, х. Красный Пахарь. Генеральным планом предусмотрено покрытие электрических нагрузок сельского поселения на все сроки проектирования от существующих реконструируемых подстанций согласно «Схеме территориального планирования Юго-западного района Ростовской области (Неклиновский район)».

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1.Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2.Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10\0.4 кВ, линий электропередач (кабельных и воздушных) 0,4 кВ и всей системы уличного освещения, а так же замена трансформаторов на ПС 35\10 кВ.

3.Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надежность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населенных пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а так же по объектам-аналогам.

## Расчет общей электрической нагрузки по поселению

| № пп | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 1 периода | Расчетный срок 2 периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Лакедемоновка |
| 1. | Жилая и общественная территория | кВт | 2415 | 4515 |
| 2. с. Беглица |
| 2. | Жилая и общественная территория | кВт | 2602 | 3270 |
| 3. с. Малофёдоровка |
| 3. | Жилая и общественная территория | кВт | 547 | 690 |
| 4. с. Гаевка |
| 4. | Жилая и общественная территория | кВт | 547 | 690 |
| 5. х. Чапаева |
| 5. | Жилая и общественная территория | кВт | 154 | 195 |
| 6. х. Красный Пахарь |
| 6. | Жилая и общественная территория | кВт | 191 | 240 |
| 5. | ВСЕГО | кВт | 6456 | 9600 |

Расчет годового потребления электроэнергии

| № пп | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 1 периода | Расчетный срок 2 периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Лакедемоновка |
| 1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.квт.ч\год | 1,449 | 2,709 |
| 2. с. Беглица |
| 2. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.кВт.ч\год | 1,561 | 1,962 |
| 3. с. Малофёдоровка |
| 3. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.кВт.ч\год | 0,328 | 0,414 |
| 4. с. Гаевка |
| 4. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.квт.ч\год | 0,328 | 0,328 |
| 5. х. Чапаева |
| 5. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.квт.ч\год | 0,093 | 0,117 |
| 6. х. Красный Пахарь |
| 6. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | Млн.квт.ч\год | 0,127 | 0,144 |
|  | Всего: | Млн.квт.ч\г | 3,886 | 5,644 |

В проектируемых районах предполагаются размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретает энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления и уменьшением потребления электроэнергии за счет замены морально устаревшего энергоемкого оборудования на более экономичное современное.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и населения Лакедемоновского сельского поселения осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10кВ. Питание ТП выполнено по воздушным линиям 10кВ от существующих ПС «Лакедемоновская » и «Гаевская».

### Сети связи.

В настоящее время населению Лакедемоновского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Услуги связи в сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи. В поселении также работают почтовые отделения ФГУП «Почта России», имеются представительства фирм занимающихся экспресс доставкой почтовых отправлений.

Список отделений почтовой связи Лакедемоновского сельского поселения представлен в таблице:

Таблица

| Отделения почтовой связи |
| --- |
| 1 | с. Лакедемоновка, ул. Ленина 50 |
| 2 | с. Беглица, ул. Ленина 25 |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается ОАО «Ростелеком» г. Ростов-на-Дону.

Основными направлениями развития сетевой фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

Телефонизация вновь строящихся районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополостных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в поселении развиваются ускоренными темпами и степень ее проникновения составляет почти 90%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта.

В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Развитие почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а так же улучшения быстроты и качества обслуживания.

Телефонизация селитебных и производственных зон Лакедемоновского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривает от АТС, размещенных в с. Лакедемоновка и Беглица, предусмотренных к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных абонентов.

На перспективу предусмотрено размещение мини-АТС в населенных пунктах.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции.

Раздел 4. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | План до 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 95 480.0 | Областной бюджет, частные инвестиции | 3500.0 | 13000.0 | 22500.0 | 56480.0 |  |
| 1.1 | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций 10\0.4 кВ | 20 шт. | 12 000.0 | Областной бюджет и внебюджетные средства | 2 000.0 | 4 000.0 | 6 000.0 | 0.0 |  |
| 1.2. | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций 10\0.4 кВ | 20 шт | 40 000.0 | частные инвестиции | 0.0 | 4 000.0 | 8 000.0 | 28 000.0 |  |
| 1.3. | Подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство новых поселковых электрических сетей 0.4 кВ в населенных пунктах поселения: | 25 км | 2 000.0 | Областной бюджет и внебюджетные средства | 200.0 | 300.0 | 500.0 | 1000.0 |  |
| 1.5 | Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство сетей наружного освещения (уличное освещение) поселения, в т.ч. по населенным пунктам: | 20 км | 1300.0 | Областной бюджет, Внебюджетные средства | 100,0 | 100.0 | 100.0 | 1000.0 |  |
| 1.6. | Реконструкция и строительство сетей уличного освещения поселения ,в т.ч. по населенным пунктам: | 20 км | 9 700.0 | Областной бюджет, Частные инвестиции | 0.0 | 800.0 | 900 | 8 000.0 |  |
| 1.7 | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | По заявке заказчика | 4 080.0 | Местный бюджет | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 2880.0 |  |
| 1.8 | Подготовка проектной документации на строительство сетей телефонизации и радиофикации для новых микрорайонов | 12 км | 4 800.0 | Внебюджетные средства (частные инвестиции) | 800.0 | 1 000.0 | 3 000.0 | 0.0 |  |
| 1.9. | Строительство сетей телефонизации и радиофикации для новых микрорайонов | 12 км | 21 600 | Внебюджетные средства | 0.0 | 2 400.0 | 3 600 | 15 600.0 |  |
| Итого по программе |  | 95480.0 |  | 3500.0 | 13000.0 | 22500.0 | 56480.0 |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы.

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновкого сельского поселение  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселение  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Председателя Собрания депутатов - Главы Лакедемоновского сельского поселения.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей

для мониторинга реализации Программы.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселение   определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселение и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Лакедемоновское сельское поселение" разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Лакедемоновского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Лакедемоновское сельское поселение" Неклиновского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лакедемоновского сельского поселения  на период до 2030 г. представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» на период 2018-2020 года и план до 2030 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2018 г. | Значение целевого показателя на 2020 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2030 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Электроснабжение |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 9,76 | 8 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 1.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Принципы реализации Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Неклиновского района и органов местного самоуправления муниципального образования "Лакедемоновское сельское  поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Лакедемоновское сельское  поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Администрации Лакедемоновского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Лакедемоновское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации

коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Председателем Собрания депутатов - Главой муниципального образования «Лакедемоновское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области.

# Text boxes

| Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Лакедемоновка | с. Беглица | с. Малофёдоровка | с. Гаевка | х. Чапаева | х. Красный пахарь |  |
| Количество частных подворий | 512 | 555 | 148 | 168 | 54 | 58 | 1495 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 510 300 270 | 659 319 172 | 55 128 64 | 145 110 62 | 42 58 23 | 152 55 32 | 1562 970 623 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | - | 1 95,5 | 2 68,5 | - | - |  | 3 164 164 |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1 3941 | - | 1 3006 | - | - | 1 388 | 3 7335 7335 |